| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Администрация сельского поселения ПОДГОРНОЕ Муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 446321,п.Подгорный, ул.Физкультурная, 3 Кинель-Черкасский район Самарская область тел/факс: 8 (84660) 2-38-00 e-mail: adm.podgorny.2010@mail.ru от 21.09.2016г. № 77 |  |
| --- | --- |

[О внесении изменений в постановление

администрации сельского поселения Подгорное

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области № 83 от 27.12.2013 года

«Об утверждении схем водоснабжения»]

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012г.) «О водоснабжении и водоотведении», со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 27.12.2013 года № 83 «Об утверждении схем водоснабжения».

- Опубликовать настоящее постановление  в местной газете «Вестник Подгорного» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Подгорное:                                               Н.В. Брыкин

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Подгорное

Кинель-Черкасского района Самарской области

_____________Н. В. Брыкин

«____»___________201__ г.

Схема водоснабжения

сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Оглавление

Термины и определения принятые в работе	5

Введение	5

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	7

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	7

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	16

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	16

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	16

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	17

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	18

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем	19

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем	20

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	20

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	20

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	24

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	24

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	25

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды	26

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	26

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения	29

3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов	29

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды	30

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	34

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	34

3.7. Прогнозные балансы потребления воды	35

3.8. Проектное решение территориального развития с.п. Подгорное, информация для расчета ожидаемого потребления воды	36

3.8.1. Развитие жилой зоны	36

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	36

3.10. Описание территориальной структуры потребления воды по технологическим зонам	37

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	37

3.11.1. Жилая зона и общественно-деловая зона	37

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды	41

3.13. Перспективные балансы водоснабжения	41

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений	41

3.14. Наименование организации со статусом гарантирующей организации	42

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения	43

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	43

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	44

4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации	47

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения	47

4.5. Сведения об обеспеченности зданий, строений и сооружений приборами учета воды	47

4.6. Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения	47

4.7. Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения	48

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	48

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	48

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)	49

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	50

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	52

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию	52

# Термины и определения принятые в работе

В настоящих работе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

# Введение

Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду, улучшения условий жизни населения, улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичными способами внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области (в дальнейшем – Схема) разработана на период до 2033 года в соответствии с документами территориального планирования.

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Схема водоснабжения на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие систем водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Схема, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы водоснабжения, т.к. позволяет выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

Данная Схема ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

# 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика сельского поселения Подгорное

Сельское поселение Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский, расположено у юго-западной границы района, в 2,5 километрах от  железнодорожной станции «Кротовка» и 4 км от автомагистрали, соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Подгорное расположено в южной части муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области и граничит с сельским  поселением Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский; с сельским  поселением Муханово муниципального района Кинель-Черкасский; с сельским  поселением Арзамасцевка муниципального района Богатовский и с сельским поселением Георгиевка муниципального района Кинельский.

В  состав сельского поселения Подгорное входит два населённых пункта:

- поселок Подгорный, административный центр;

- село Пустовалово.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские.

По существующей численности населения, в соответствии с СП 42.13330.2011, п. Подгорный относится к числу больших, с. Пустовалово – средних сельских населённых пунктов. Численность населения сельского поселения Подгорное по данным на 01.01.2014 года составляет 2506 чел.

Административно-территориальное деление муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Административно-территориальное деление муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Природные ресурсы и климатические условия

Сельское поселение Подгорное расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 162 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) -14,3ºС.

Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,6ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

В гидрогеологическом отношении проектируемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, являющемуся частью Волго-Русского артезианского бассейна.

Водоносный современный аллювиальный горизонт приурочен к поймам рек и их притокам, широко развит в долине рек Большой Кинель, Малый Кинель, тянется полосой вдоль русел широтой от 0,5 км на юго-западе до 5,0 км в центре района и 0,2 км на северо-востоке.

Гидрографическая сеть территории с.п. Подгорное представлена реками: Кутулук и Куртамак; многочисленными озерами и родниками.

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Подгорное представлены Малышевским и Дмитриевским месторождениями нефти и Кротовским месторождением пресных подземных вод.

Природные рекреационные ресурсы с.п. Подгорное представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Кутулук и Куртамак; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации для оздоровления населения и туризма.

Функциональная структура организации водоснабжения

Поселок Подгорное – административный центр.

В настоящее время в с. Подгорное организована централизованная система водоснабжения.

Вода для хозяйственно-питьевых назначения, полива и прочих нужд п. Подгорное обеспечивается из четырех артезианских скважин.

Село Пустовалово.

Система водоснабжения села Пустовалово централизованная.

Вода для хозяйственно-питьевых назначения, полива и прочих нужд п. Первомайский обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из трех скважин, расположенного на востоке поселка.

Территория поселения разделена на основные эксплуатационные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами.

Функциональные зоны - зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

# 1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время в с.п. Подгорное организована централизованная система водоснабжения. Нецентрализованными на данный момент остаются участки перспективной застройки, согласно Генеральному плану развития с.п. Подгорное.

# 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

В системе централизованного водоснабжения сельского поселения Подгорное можно выделить две условные зоны, т.к. скважины снабжают водой всю территорию сельского поселения, без разделения на зоны действия:

- Зона водоснабжения п. Подгорное из 4-х артезианских скважин;

- Зона водоснабжения с. Пустовалово из 3-х артезианских скважин.

Зоны водоснабжения, действующие на территории сельского поселения Черновка, приведены на рисунках 1.2 и 1.3.

В схему системы водоснабжения п Подгорное включены следующие объекты:

- кольцевые и тупиковые сети водопровода  Ду=57, 76, 100, 150 и 315 мм  общей протяженностью 6,6 км;

- водонапорная башня ёмкостью 50 м3

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты.

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен, чугун.

В схему системы водоснабжения с. Пустовалово помимо водозабора включены следующие объекты:

- водонапорная башня ёмкостью 50 м3;

- кольцевые и тупиковые сети водопровода  Ду=57, 76, 100, 150 и 315 мм  общей протяженностью 4,21 км;

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты.

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен, чугун.

Графическое изображение существующей водопроводной сети п. Подгорное приведено на рисунке 1.4.

Графическое изображение водопроводной сети с. Пустовалово  приведено на рисунке 1.5.

Рисунок 1.2. Существующая зона водоснабжения, действующая на территории п. Подгорное.

Рисунок 1.3. Существующая зона водоснабжения, действующая на территории с. Пустовалово.

Рисунок 1.4. Графическое изображение существующей водопроводной сети п. Подгорное.

Рисунок 1.5.  Графическое изображение водопроводной сети с. Пустовалово.

# 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение п. Подгорное осуществляется за счет четырех артезианских скважин.

Скважина №1. В настоящее время скважина работает круглогодично, в течение суток по графику. Глубина 100м, год бурения 1982. Средний удельный дебит – 28,8 м3/час. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-110.

Скважина №2. В настоящее время скважина работает круглогодично, в течение суток по графику. Глубина 100м, год бурения 1982. Средний удельный дебит – 30,24 м3/час. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-16-110.

Скважина №3. В настоящее время скважина работает круглогодично, в течение суток по графику.  Глубина 100м, год бурения 1982.  Средний удельный дебит  – 19,8  м3/час. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-110.

Скважина №4. В настоящее время скважина работает круглогодично, в течение суток по графику.  Глубина 100м, год бурения 1982. Средний удельный дебит  – 19,8  м3/час. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-110.

Водоснабжение с. Пустовалово осуществляется за счет трех артезианских скважин.

Скважина №1. В настоящее время скважина работает круглогодично, в течение суток по графику. Глубина 100м, год бурения 1975. Средний удельный дебит – 19,8 м3/час. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-110.

Скважина №2. В настоящее время скважина работает круглогодично, в течение суток по графику. Глубина 100м, год бурения 1975. Средний удельный дебит – 19,8 м3/час. Установлен погружной насос ЭЦВ 6-6.3-105.

Скважина №3. В настоящее время скважина не работает.

Запасы подземных вод на участке не оценивались и не утверждались.

Эксплуатируемые водоносные комплексы защищены от поверхностного загрязнения (СНиП 2.04.02-84; СанПиН 2.1.4.1110-02). Согласно протоколам микробиологического исследования пробы воды отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.6.1.2523-09.

# 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Водоподготовка в с.п. Подгорное отсутствует. Источником воды являются артезианские скважины.

Согласно представленной информации ООО «Жилкомсервис» – Протоколы количественного химического анализа питьевой воды – вода соответствуют требованиям по ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01.

# 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Отбор воды ООО «Жилкомсервис» производит из подземных горизонтов. Водоснабжение осуществляется: п. Подгорное - 4 скважины, имеется одна водонапорная башня 1982 года постройки (реконструкция в 2011 году); с. Пустовалова - 3 скважины (одна скважина не эксплуатируется), имеются две водонапорные башни 1973 года постройки (одна башня не используется). Общая производительность скважин составляет:

Подгорное – 98,64 м3/час или 2367 м3/сутки;

Пуставалово-16 м3/час или 384 м3/сутки.

Водозаборы работают без станции обезжелезивания. Вода из скважин перекачивается потребителям без системы очистки.

Водопроводная сеть сельского поселения Подгорное тупиково – кольцевая, состоящая преимущественно из стальных труб диаметром 57, 76, 100, 150 и 315 мм.

Далее представлены характеристики источников водоснабжения и режимы их функционирования:

п. Подгорный

Скважина №1

- год ввода в эксплуатацию 1982,

- производительность 87,6 тыс. м3/ год,

- средний удельный дебит 28,8м3/ч,

- насосное оборудование 1 ед- ЭЦВ 6-10-110,

- баки запаса воды 1 ед (водонапорная башня 50м3),

- обработки воды – нет.

Скважина №2

- год ввода в эксплуатацию 1982,

- производительность 140,16 тыс. м3/ год,

- средний удельный дебит 30,24м3/ч,

- насосное оборудование 1 ед- ЭЦВ 6-16-110,

- баки запаса воды 1 ед (водонапорная башня 50м3),

- обработки воды – нет.

Скважина №3

- год ввода в эксплуатацию 1982,

- производительность 87,6 тыс. м3/ год,

- средний удельный дебит 19,8м3/ч,

- насосное оборудование 1 ед- ЭЦВ 6-10-110,

- баки запаса воды 1 ед (водонапорная башня 50м3),

- обработки воды – нет.

Скважина №4

- год ввода в эксплуатацию 1982,

- производительность 87,6 тыс. м3/ год,

- средний удельный дебит 19,8м3/ч,

- насосное оборудование 1 ед- ЭЦВ 6-10-110,

- баки запаса воды 1 ед (водонапорная башня 50м3),

- обработки воды – нет.

Приборы учета воды на скважинах отсутствуют. В постоянной работе находится одна из скважин, три являются резервными на случай аварийной ситуации или покрытия пиковых нагрузок. Раз в месяц осуществляется переход с работающей скважины на одну из резервных.

с. Пустовалово

Скважина №1

- год ввода в эксплуатацию 1973,

- производительность 87,6 тыс. м3/ год,

- средний удельный дебит 19,8м3/ч,

- насосное оборудование 1 ед- ЭЦВ 6-10-110,

- баки запаса воды 1 ед (водонапорная башня 50м3),

- обработки воды – нет.

Скважина №2

- год ввода в эксплуатацию 1973,

- производительность 87,6 тыс. м3/ год,

- средний удельный дебит 19,8м3/ч,

- насосное оборудование 1 ед- ЭЦВ 6-6.3-105,

- баки запаса воды 1 ед (водонапорная башня  50м3),

- обработки воды – нет.

Скважина №3 не используется.

Приборы учета воды на скважинах отсутствуют. В постоянной работе находится одна из скважин, вторая является резервной на случай аварийной ситуации или покрытия пиковых нагрузок. Раз в месяц осуществляется переход с работающей скважины на резервную.

Водозаборы эксплуатируются свыше 30 лет и их состояние близко к критическому. Одна из скважин в селе Пустовалово выведена из работы в связи с неудовлетворительным состоянием.

# 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети обслуживаются предприятием ООО «Жилкомсервис» общая протяженность трубопроводов составляет 10,812 км способ прокладки подземный. В таблице  представлена информация по трубопроводам поселений, входящих в состав сельского поселения Подгорное.

Параметры водопроводной сети представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1. Основные параметры водопроводной сети с.п. Подгорное.

| Местонахождение | Единица измерения | Количество | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Подгорное в т.ч. водовод уличная сеть внутриквартальная и внутридворовая сеть | км км км км | 6,6 1,65 1,65 3,3 | 1982 г. |
| с. Пустовалово в т.ч. водовод уличная сеть внутриквартальная и внутридворовая сеть | км км км км | 4,212 1,404 1,404 1,404 | 1973 г. |
| ИТОГО | км | 10,812 | - |

Данные по трубопроводам водоснабжения (диаметры и протяженность) представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Трубопроводы водоснабжения общие данные.

| Диаметр трубы, мм | Способ прокладки | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 300 | подземный | 1,404 |
| 150 | подземный | 1,65 |
| 100 | подземный | 3,054 |
| 57 и 76 | подземный | 4,704 |
| ИТОГО |  | 10,812 |

Основной проблемой водоснабжения является высокая степень физического износа оборудования и водопроводных сетей, переданных в хозяйственное ведение предприятию ООО «Жилкомсервис». Отсутствие капитального ремонта в течение длительного времени привело к тому, что на сегодняшний день в сельском поселении средняя степень износа водопроводных сетей составляет 90%. За счет расширения сети абонентов в пик нагрузки (летние поливы) давление воды в линии падает, и насосы не могут обеспечить водой удаленных абонентов. Это определяется не столько недостаточностью мощности насосов, сколько высоким гидравлическим сопротивлением сети трубопроводов и его изношенным состоянием.

Вышеперечисленные проблемы, связанные с износом, как самого оборудования добычи воды, так и сетей водоснабжения, создает ряд проблем для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения. Необходима модернизация основного оборудования и реконструкция сетей водоснабжения с учетом увеличения потребляемой хозпитьевой воды населением и предприятиями находящихся на территории городского поселения.

Вместе с этим существенную проблему в бесперебойной и оперативной работе ресурсоснабжающей компании вызывает отсутствие технических данных по водопроводным сетям (материал, диаметр, запорная арматура) и схемы их прокладки.

Основным источником водоснабжения сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский являются подземные воды. Для поднятия воды этих источников оборудованы скважины с погружными насосами.

Обеспечение населения сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский питьевой водой высокого качества - приоритетная задача развития муниципального образования. Для ее решения Администрация сельского поселения Подгорное разработало муниципальную программу «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселение Подгорное в 2014-2016гг.»

# 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в с.п. Подгорное были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- износ водопроводных сетей достигает 90%;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- отсутствует водоподготовка.

# 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем

Система централизованного горячего водоснабжения в с.п. Подгорное отсутствует.

Горячее водоснабжение осуществляется в жилых домах с ИТГ.

# 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории с.п. Подгорное территории с вечномерзлым грунтом отсутствуют.

# 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Снабжение питьевой водой с.п. Подгорное осуществляет ООО «Жилкомсервис».

Результаты хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации ресурсоснабжающими организациями. Единственной организацией, обеспечивающей потребности в питьевой воде сельского поселения Подгорное, в настоящее время является ООО «Жилкомсервис».

Сведения о ресурсоснабжающей организации  ООО «Жилкомсервис» представлены в таблице 1.3, информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.3. Основные сведения о ресурсоснабжающей организации ООО «Жилкомсервис».

| Наименование организации | ООО "Жилкомсервис" |
| --- | --- |
| Наименование филиала |  |
| ИНН | 6372018947 |
| КПП | 637201001 |
| Вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
|  | Адрес регулируемой организации |
| Юридический адрес | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН, П.ПОДГОРНЫЙ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.8А |
| Почтовый адрес | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН, П.ПОДГОРНЫЙ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.8А |
|  | Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество | ТРУБАЧ Н.К. |
| (код) номер телефона | 89874381696 |
|  | Главный бухгалтер |
| Фамилия, имя, отчество | БОКОВАЯ С.Ю. |
| (код) номер телефона | 89171593651 |
| e-mail | GKS.pod@yandex.ru |

Таблица 1.4. Результаты хозяйственной деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Жилкомсервис» за 12 мес. 2012 г.

| 1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 2592,45 |
| --- | --- |
| 2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 3145,47 |
| а)_расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 0 |
| б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | 435,7 |
| в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 2 |
| г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1374,42 |
| д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 460,46 |
| е)_расходы на амортизацию основных производственных средств | 0 |
| ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 517,75 |
| з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 176,04 |
| и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 179,1 |
| к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 0 |
| л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 0 |
| м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | 0 |
| 3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | 0 |
| 4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) | 0 |
| 5)_Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | -553,02 |
| 6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | 0 |
| 7)_Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) | 93,31 |
| 8)_Объем покупной воды (тыс. куб. метров) | 0 |
| 9)_Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | 0 |
| 10)_Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров) | 81,31 |
| 11)_Потери воды в сетях (процентов) | 0 |
| 12)_Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 12 |
| 13)_Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров) | 98,35 |
| 14)_Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | 0,1 |
| 15)_Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | 0 |

Расположение объектов централизованной водопроводной сети представлены на рисунках 1.4 и 1.5.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Тариф, утвержденный Министерством  Энергетики  и  ЖКХ  Самарской области на отпуск питьевой воды населению с.п. Подгорное представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Сведения по тарифу на холодную воду на 2015 г. (без НДС).

| Наименование организации/ Стоимость, руб. /м3 | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. действует до 01.07.2014 г. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Подгорное | ООО «Жильё» 21,24 | ООО «Строй Проект» 26,40 | ООО «ОСК» 30,41 | ООО «Жилкомсервис» 33,85 | ООО «Жилкомсервис» 37,34 | с 01.01.2015 г. – 37,83 с 01.07.2015 г. – 41,06 |

Рисунок 1.6. Динамика изменения тарифа ХВС с.п. Подгорное.

Плата за подключение к системе водоснабжения не утверждена.

# 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения с.п. Подгорное разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения с.п. Подгорное являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующих водозаборов до требуемых;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Варианты развития сельского поселения Подгорное могут быть различны, как с ростом, так и с снижением численности населения в населенных пунктах. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Численность населения на расчетный срок служит основой для определения размеров оказания услуг водоснабжения и водоотведения населению.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

# 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

- расходы на хозбытовые нужды.

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Согласно отчетам, представленными предприятием ООО «Жилкомсервис», составлены круговые диаграммы баланса водопотребления сельского поселения. В таблице 3.1. сведены отчеты по добыче подземных вод ООО «Жилкомсервис» за 2 - 4 квартал 2012 и 1 квартал 2013 года.

Учет получаемой из скважин воды не ведется, а рассчитывается косвенным способом по времени работы насосного оборудования и показателям его производительности. Контроль фактического учета показателей работы насосного оборудования и потерь невозможен, из-за отсутствия приборов учета.

На 2012 год Минэнерго утвердило величину потерь воды при ее передаче  – 10 %. В 2013 году утверждена величина потерь воды в 20 %.

Таблица 3.1. Данные по балансу воды с.п. Подгорное за 3 кв. 2012 и 1 кв. 2013 гг.

| Отчетный период | Объем воды по мощности насосов, м3 | Объем воды, начисленный населению по норме, м3 | Объем воды, начисленный населению по приборам, м3 | Всего начислено населению, м3 | Объем воды начисленный организациям по договорам, м3 | Потери воды при транспортировке, м3 | Потери воды при транспортировке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 квартал 2012 | 26496 | 12198 | 7126 | 19324 | 1420 | 5752 | 21,7 |
| 3 квартал 2012 | 26496 | 11885 | 6085,3 | 17970,3 | 1828 | 6697,7 | 25,3 |
| 4 квартал 2012 | 26496 | 5620 | 11220 | 16840 | 5170 | 4486 | 16,9 |
| 1 квартал 2013 | 23040 | 5892 | 9581 | 15473 | 6520,75 | 1046,25 | 4,5 |
| Итого | 102528 | 35595 | 34012,3 | 69607,3 | 14938,75 | 17981,95 | 17,5 |

Рисунок 3.1. Баланс водопотребления с.п. Подгорное за 2 кв. 2012 г.

Рисунок 3.2. Баланс водопотребления с.п. Подгорное за 3 кв. 2012 г.

Рисунок 3.3. Баланс водопотребления с.п. Подгорное за 4 кв. 2012 г.

Рисунок 3.4. Баланс водопотребления с.п. Подгорное за 4 кв. 2012 г.

Рисунок 3.5. Баланс водопотребления с.п. Подгорное за календарный год.

Из анализа таблицы 3.1. можно увидеть, что потери воды при ее транспортировке неравномерны в течение года, среднегодовая величина составляет 17,5 %. Данная величина не превышает величины потерь утвержденной Минэнерго на 2013 г., которая составляет 20%.

# 3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

В системе централизованного водоснабжения сельского поселения Подгорное можно выделить две условные зоны, т.к. скважины снабжают водой всю территорию сельского поселения, без разделения на зоны действия:

- Зона водоснабжения п. Подгорное из 4-х артезианских скважин;

- Зона водоснабжения с. Пустовалово из 3-х артезианских скважин.

Данных по разделению общего объема поднятой воды в с.п. Подгорное на зоны водоснабжения не представлены.

# 3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

На основании представленной заказчиком информации по потреблению воды потребителями с.п. Подгорное и анализу таблицы 3.1. составлены таблицы 3.2.

Таблица 3.2 Потребление воды потребителями с.п. Подгорное.

| Календарный год | 9 мес. 2012 г. – 3 мес. 2013 г. |
| --- | --- |
| Потребление (без учета потерь), м3 | 84 546,05 |
| в т.ч. организации | 14 938,75 |
| население | 69 607,3 |

Структурный баланс воды по группам абонентов представлен на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Как видно из диаграммы и таблиц основными потребителям воды с.п. Подгорное является население. Данных по делению организаций на бюджетные и не бюджетные, а также сведению по разделению группы населения на общедомовые нужды, полив и т.д. не представлены.

# 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды

Данные о фактическом потреблении воды населением исходя из статистических и расчетных данных представлены в разделе 3.3.

Нормативы потребления коммунальных услуг. утвержденные Администрацией МР Кинель-Черкасский, представлены в таблицах 3.3 и 3.4.

Таблица 3.3 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях.

| Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | метод определения | величина | метод определения | величина |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 4,22 | расчетный | 3,13 |
| 1(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн и без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 2,64 | расчетный | 1,21 |
| 2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 5,60 | расчетный | 3,19 |
| 3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 5,92 | расчетный | 3,24 |
| 4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,00 | расчетный | 1,65 |
| 5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,77 | расчетный | 2,59 |
| 6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,36 | х | х |
| 7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,46 | х | х |
| 8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 8,13 | х | х |
| 9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,16 | х | х |
| 9(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,46 | х | х |
| 10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 6,36 | х | х |
| 10(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 5,60 | х | х |
| 10(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,72 | х | х |
| 11. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,86 | х | х |
| 12. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,15 | х | х |
| 13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 5,02 | х | х |
| 13 (1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,16 | х | х |
| 13 (2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 2,39 | х | х |
| 14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,72 | х | х |
| 14 (1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,86 | х | х |
| 14(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,15 | х | х |
| 15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,01 | х | х |
| 16. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,00 | расчетный | 1,88 |
| 16(1). Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 4,88 | х | х |

Таблица 3.4 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек с учетом повышающих коэффициентов.

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления | Норматив потребления с учетом повышающих коэффициентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | с 01.01.2017 и далее |
|  |  |  | К = 1,4 | К = 1,5 | К = 1,6 |
| 1. | Полив земельного участка | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,05 | Х | Х | Х |
| 2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: | куб. метр в месяц на голову животного |  |
|  | Коровы |  | 1,8 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
|  | Телята в возрасте до 6 месяцев |  | 0,55 | 0,77 | 0,83 | 0,88 |
|  | Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев |  | 1,06 | 1,484 | 1,59 | 1,7 |
|  | Свиньи на откорме |  | 0,6 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
|  | Овцы |  | 0,24 | 0,336 | 0,36 | 0,38 |
|  | Лошади |  | 1,78 | 2,492 | 2,67 | 2,85 |
|  | Козы |  | 0,17 | 0,238 | 0,26 | 0,27 |
|  | Кролики |  | 0,048 | 0,0672 | 0,07 | 0,08 |
|  | Норки |  | 0,036 | 0,0504 | 0,05 | 0,06 |
|  | Куры (мясных и яичных пород) |  | 0,012 | 0,0168 | 0,02 | 0,02 |
|  | Индейки |  | 0,015 | 0,021 | 0,02 | 0,02 |
|  | Утки |  | 0,024 | 0,0336 | 0,04 | 0,04 |
|  | Гуси |  | 0,02 | 0,028 | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | куб. метр в месяц на человека | 1,6 | 2,24 | 2,4 | 2,56 |
| 4. | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов | куб. метр в месяц на человека | 0,34 | 0,476 | 0,51 | 0,54 |

# 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях экономии потребляемых водных ресурсов необходимо осуществить мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что точки отпуска воды абонентам имеют низкую обеспеченность приборами учета:

Подгорное счетчиками пользуются 1268 жителей из 2050, что составляет 61,8%;

Пустовалово счетчиками пользуется 124 жителя из 502, что составляет 24,7%.

Общий суммарный процент населения, использующий приборы учета холодного водоснабжения составляет 54,5%. Информация по установленным приборам учета в организациях, пользующихся услугами ХВС, отсутствует. Так же не предоставлена информация по количеству многоквартирных домов, оборудованными общедомовыми приборами учета холодной воды.

При разработке программы по реконструкции системы водоснабжения сельского поселения Подгорное необходимо предусмотреть выделение средств на установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Сведений по установленным на водозаборах приборах учета воды не представлено.

# 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых районах сельского поселения Подгорное.

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции водопроводных сетей холодного водоснабжения.

Необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных сетей сельского поселения Подгорное водопровода ХВС, что позволит сократить потери до 3-5% и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества.

Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда и предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%.

Для анализа резервов и дефицитов производственных мощностей, имеющихся в сельском поселении водозаборов, рассмотрим сведения по кол-ве добытой воды за 3 квартал 2013 года, предоставленных ООО «Жилкомсервис» (Таблица 3.5.).

Таблица 3.5. Сведения по количеству поднятой водозаборами воды в с.п. Подгорное за 3 кв. 2013 г.

| Отчетный период | Объем воды по мощности насосов, м3 | Объем воды начисленный населению по норме, м3 | Объем воды по приборам учета населению, м3 | Всего начислено населению, м3 | Объем воды начисленный организациям по договорам, м3 | Объем потерь воды при транспортировке, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль 2013 (31 день) | 6448 | 2316 | 3320 | 5636 | 484,25 |  |
| Август 2013 (31 день | 6448 | 2280 | 2666 | 4946 | 449,25 |  |
| Сентябрь 2013 (30 дней) | 6240 | 2292 | 2676 | 4968 | 635,25 |  |
|  | 19136 | 6888 | 8662 | 15550 | 1568,75 | 2017,25 |

Следует учитывать, что данные полученные по фактическому производству воды водозаборами не являются стопроцентно верными, так как отсутствие приборов учета и износ оборудования не гарантируют верность расчетных данных.

Расчет производится по суммарной нагрузке водоснабжения сел Подгорное и Пустовалово. Для оценки каждого водозабора выделим объем поднимаемой воды в Подгорном и Пустовалово.

Согласно методике расчета, принятой в ООО «Жилкомсервис», расчет за 3 квартал 2013 года производился по формуле: (10м3 + 6м3)*13ч*N, где

10м3- производительность работавшего насоса в Подгорном,

6м3- производительность работавшего насоса в Пустовалово,

13ч- время работы в течении суток,

N- кол-во дней в отчетном месяце.

Следовательно, объем воды, поднятый водозаборами в сельских поселениях, составляет:

|  | Июль | Август | Сентябрь | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгорное | 4030 м3 | 4030 м3 | 3900 м3 | 11960 м3 |
| Пустовалово | 2418 м3 | 2418 м3 | 2340 м3 | 7176 м3 |

Исходя из общей производительности всех установленных насосов и учитывая, что для обеспечения сельских поселений холодной водой в работе находится только один насос из четырех в Подгорном и один из двух в Пустовалово, можно сделать вывод, что система водоснабжения в сельском поселении Подгорное обладает значительным запасом мощности (не менее 70% в самом Подгорном и около 50% в Пустовалово).

Вместе с тем стоит отметить, что почти стопроцентная изношенность водопроводных сетей не позволит использовать на полную мощность возможности водозаборов. Необходима незамедлительная модернизация инженерных коммуникаций системы холодного водоснабжения с полной заменой трубопроводов и ремонтом строительных конструкций.

# 3.7. Прогнозные балансы потребления воды

Существующее значение и прирост потребления холодной воды в каждой функциональной зоне выделенной Генеральным планом сельского поселения Подгорное приведено в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с.п. Подгорное.

| № п/п | Категория потребителей | Потребление воды в 1 квартале 2013 г., м3 | Потребление воды в 2033 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 15473,00 | 233091,60 |
| 2 | Организации по договорам | 6520,75 | 37748,40 |
| 3 | ИТОГО | 21993,75 | 270840,00 |

Точные данные по типам потребителей в ресурсоснабжающей организации отсутствуют. На основании полученных данных за 2012 и 2013 года можно сделать вывод, что основная часть реализованной воды приходится на население - более 80%, сюда же включены объемы летнего полива приусадебных участков. Около 10% реализовано организациям по договорам и 10% составляют потери при транспортировке. Следует отметить, что величина потерь в течении 2012-2013 годов стабильно снижалась, благодаря значительному увеличению расчетов с населением по индивидуальным приборам учета.

# 3.8. Проектное решение территориального развития с.п. Подгорное, информация для расчета ожидаемого потребления воды

# 3.8.1. Развитие жилой зоны

На свободных территориях сельского поселения Подгорное планируется строительство:

Площадка №1 (до 2023 года) – расположена в северной части поселка, планируется размещение 124 индивидуальных жилых домов, общая площадь территории 18,6 га, ориентировочная площадь жилого фонда 11200 м2, расчетная численность населения 196 человек.

Размещение жилой зоны в селе Пустовалово планируется на нескольких площадках:

Площадка №2 (до 2023 года) – расположена в северной части села, планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, общая площадь территории 2,6 га, ориентировочная площадь жилого фонда 3400 м2, расчетная численность населения 51 человек.

Площадка №3 (до 2023 года) – расположена в северной части села, планируется размещение 32 индивидуальных жилых домов, общая площадь территории 4,75 га, ориентировочная площадь жилого фонда 6400 м2, расчетная численность населения 96 человек.

Площадка №4 (до 2033 года) – расположена в южной части села, планируется размещение 31 индивидуальных жилых дома, общая площадь территории 4,65 га, ориентировочная площадь жилого фонда 6200 м2, расчетная численность населения 93 человека.

Так же на площадках существующей застройки (до 2023 года) - фрагментарно планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная площадь жилого фонда 2000 м2, расчетная численность населения 30 человек.

# 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Сведения о фактическом потреблении воды, согласно, предоставленной информации, отражены в п.3.3. Ожидаемое потребление воды уже отражено в п.3.7.

# 3.10. Описание территориальной структуры потребления воды по технологическим зонам

В системе централизованного водоснабжения сельского поселения Подгорное можно выделить две условные зоны, т.к. скважины снабжают водой всю территорию сельского поселения, без разделения на зоны действия:

- Зона водоснабжения п. Подгорное из 4-х артезианских скважин;

- Зона водоснабжения с. Пустовалово из 3-х артезианских скважин.

Структура потребления по технологическим зонам уже описана выше. Разделение территорий поселений на технологические зоны по зонам действия источников водоснабжения не проведена, т.к. постоянно действует только одна скважина, остальные находятся в резерве. Территориально скважины также расположены в одном месте (рисунки 1.4. и 1.5.).

# 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

На основании нормативно-технической документации и данным по планируемым застройкам с.п. Подгорное, согласно Генеральному плану, были проведены расчеты прироста потребления питьевой воды по строящимся зданиям и сооружениям.

# 3.11.1. Жилая зона и общественно-деловая зона

Прирост потребления питьевой воды согласно расчетам на новое строительство  приведен в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Перспективные значения увеличения потребления воды в с.п. Подгорное к 2033 году.

| № п/п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь строительства. |
|  | посёлок Подгорный а/ц |  |  |
| 1.1 | Площадка №1, 22 инд. ж. д. | 372 | литр/чел в сутки | 175 | 89,30 | 54 | 26,04 |
| 1.2 | Строительство ФОК с бассейном 230 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 10,0 подпит х-быт. 11,00 |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | село Пустовалово |
| 2.1 | 10 инд. ж. д. фрагментар | 30 | литр/чел в сутки | 175 | 7,2 | 54 | 2,1 |
|  | Новое строительство. |
| 2.2 | Площадка №2 17 инд. ж. д. | 51 | литр/чел в сутки | 175 | 12,24 | 54 | 3,57 |
| 2.3 | Площадка №3 32 инд. ж. д. | 96 | литр/чел в сутки | 175 | 23,04 | 54 | 6,72 |
| 2.4 | Строительство спорткомплекса с бассейном 80 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 5,0 подпит. х-быт. 6,00 |  |  |
|  | Расчётный срок строительства. |  |
| 2.5 | Площадка №4 31 инд. ж. д. | 93 | литр/чел в сутки | 175 | 22,32 | 54 | 6,51 |
|  | Итого |  | 501 |  |

При определении расчетных расходов холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды индивидуальных жилых домов расход воды определен в соответствии с требованиями установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно удельное потребление воды жилыми зданиями к 2020 году должно составлять не более 175 л/(чел.-сутки).

Расположение  существующих и  перспективных  потребителей  холодной воды расположенных в населенных пунктах сельского поселения Подгорное приведено на рисунках 3.8 и 3.9.

Рисунок  3.8.  Расположение существующих и перспективных потребителей холодной воды в п. Подгорный.

Рисунок  3.9.  Расположение существующих и перспективных потребителей холодной воды в с. Пустовалово.

# 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды

Согласно предоставленным данным по потреблению воды с.п. Подгорное потери составляют порядка 20% от поднятой воды водозаборами.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Ввиду запланированной реконструкции сетей водоснабжения и вводу новых объектов водоснабжения и водопотребления число аварий должно снизится, и соответственно потери будут минимальны.

# 3.13. Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные балансы водоснабжения отражены в таблице 3.7.

# 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

На основании проведенных расчетов потребления воды объектами инфраструктуры с.п. Подгорное на прогнозный период до 2033 года, и оценки резервов и дефицитов производственных мощностей имеющихся водозаборов, получены данные по требуемой мощности водозаборных сооружений:

- в связи с увеличением населения и строительством ФОК с бассейном (230 м2 зеркала воды) в посёлке Подгорный требуется реконструкция существующего водозабора с увеличением производительности до 600 м3/сут., расположенного в западной части посёлка Подгорный в районе ул. Колхозная, в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры, на первую очередь строительства;

- в связи с увеличением населения и строительством ФОК с бассейном (80 м2 зеркала воды) в селе Пустовалово требуется реконструкция существующего водозабора с увеличением производительности до 150 м3/сут, расположенного к востоку от села, за дорогой на Кутулук, в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры, на первую очередь строительства;

Результаты сведены в таблицу 3.8.

Таблица3.18. Мероприятия по увеличению мощности водозаборов с.п. Подгорное.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | поселок Подгорный, западная часть, в районе ул. Колхозная, зона инженерной инфраструктуры | производительность – до 600 куб.м/сут | реконструкция |
| 2 | Водозабор | на востоке за границей села Пустовалово, около дороги на Кутулук. Зона инженерной инфраструктуры. | производительность – до 150 куб.м/сут | реконструкция |

# 3.14. Наименование организации со статусом гарантирующей организации

В  соответствии  со  статьёй 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления поселений на основе критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Статус гарантирующей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

В проекте схемы водоснабжения и водоотведения должны быть определены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Особенности распоряжения объектами централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государственной и муниципальной собственности:

-  объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящиеся  в  государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев приватизации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения путём преобразования таких предприятий в акционерные общества;

-  при наличии в государственной и муниципальной собственности акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, в  собственности  которых находятся объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на  общем собрании акционеров, на общем собрании участников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличение уставного капитала допускается только при условии сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов  голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос.

Способность обеспечить надёжность водоснабжения и водоотведения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме водоснабжения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана:

-  заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации;

- осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчёты от реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжение и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надёжного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии  с требованиями законодательства Российской Федерации;

- осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей деятельности.

Организация, осуществляющая водоотведение, обязана:

-  заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми обратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водоотведения заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, утверждённым Правительством Российской Федерации;

- осуществлять приём сточных вод и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надёжного и бесперебойного  холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В настоящее время на территории с.п. Подгорное действует одна водоснабжающая организация: ООО «Жилкомсервис».

На основании критериев определения организации, осуществляющей холодное водоснабжение, установленных в правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых Правительством Российской Федерации, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение с.п. Подгорное ООО «Жилкомсервис».

ООО «Жилкомсервис» имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения

# 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Планировочная структура сельского поселения Подгорное предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учётом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от её градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учёт архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных,  этнографических  и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также  с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Для решения технических проблем в системе водоснабжения с.п. Подгорное, а также для водоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения с.п. Подгорное для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», планируются следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- обеспечение всех потребителей приборами учёта расхода воды.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

# 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Реконструкция объектов водоснабжения направлена на уменьшение потребления энергетических ресурсов, снижение аварийности на водопроводных сетях и увеличение стабильности водоснабжения потребителей. В связи с аварийным состоянием сетей холодного водоснабжения Администрацией сельского поселения Подгорный была разработана муниципальная программа «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Подгорное 2014-2016гг.». Так как ресурсоснабжающая организация ООО «Жилкомсервис» в состоянии проводить только локальные ремонтные работы, которые не улучшают состояния трубопроводов, а лишь позволяют поддерживать их в рабочем состоянии, то в программу включены источники финансирования из бюджета сельского поселения и областного бюджета. Согласно данной программе планируется провести работы по ремонту водопроводных сетей, водозаборов и сооружений на них. Ниже приведен перечень работ с разбивкой по годам и указанием предположительной стоимости работ.

Таблица 4.1. Перечень объемов работ согласно программе «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Подгорное 2014-2016 гг.».

| Время строительства | Наименование работ | Объем работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | Замена водонапорной башни в с. Пустовалово Ремонт водопроводных сетей | 1 шт. 2 км. | 500 000 3 000 000 |
| 2015 год | Ремонт водопроводных сетей Замена насосов на скважинах | 2 км. 2 шт. | 3 000 000 100 000 |
| 2016 год | Ремонт водопроводных сетей | 6 км. | 6 000 000 |

Всего на ремонт и модернизацию системы водоснабжения планируется до 2016 года вложить 12 600 000 рублей. Это позволит повысить надежность функционирования системы водоснабжения, ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты, повысить качество услуг подачи питьевой воды, снизить издержки производства услуг ЖКХ.

К запланированным работам следует добавить работы по монтажу приборов учета на каждом водозаборе. Так же необходимо проведение полного обследования сооружений и трубопроводов системы холодного водоснабжения для уточнения диаметров существующих трубопроводов и мест их прокладки.

Мероприятия, запланированные схемой территориального планирования на период до 2033 года, отражены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные схемой территориального планирования.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети и сооружения на них | поселок Подгорный, ул. Колхозная | 1.55 км | строительство | 2020-2023г |
| 2 | Водопроводные сети и сооружения на них | село Пустовалово, ул. Центральная | 0.2 км | строительство | 2020-2023г |
| 3 | Водопроводные сети и сооружения на них | село Пустовалово, ул. №5 | 0.3 км | строительство | 2020-2023г |
| 4 | Водопроводные сети | поселок Подгорный, площадка № 1 | 3,60 км | строительство | 2018-2023г |
| 5 | Водопроводные сети | село Пустовалово, площадка № 2 | 2,31 км | строительство | 2015-2023г |
| 6 | Водопроводные сети | село Пустовалово, площадка № 4 | 0,44 км | строительство | 2015-2033г |
| 7 | Водозабор | поселок Подгорный, западная часть, в районе ул. Колхозная, зона инженерной инфраструктуры | производительность – до 600 куб.м/сут | реконструкция | 2015-2018 |
| 8 | Водозабор | на востоке за границей села Пустовалово, около дороги на Кутулук. Зона инженерной инфраструктуры. | производительность – до 150 куб.м/сут | реконструкция | 2015-2018 |
| 9 | Установка приборов учета водных ресурсов | скважины в с.п. Подгорное | кол-во 4 шт. | Установка, реконструкция | 2014-2015 г. |
| 10 | Установка приборов учета водных ресурсов | скважины в с. Пустовалово | кол-во 3 шт. | Установка, реконструкция | 2014-2015 г. |

# 4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Сведения о действующих объектах системы водоснабжения уже описывались раннее, выведения из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

# 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

Информация о наличии действующих систем диспетчеризации на объектах системы водоснабжения с.п. Подгорное не представлена. На стадии проектирования новых и при реконструировании старых объектов, проектирующая организация должна предусмотреть установку данных систем.

# 4.5. Сведения об обеспеченности зданий, строений и сооружений приборами учета воды

Данные об обеспеченности приборами учета, фактически установленных на объектах потребления воды, уже представлялись в разделе 3.5. Согласно 261 ФЗ на существующих объектах потребления воды и вновь строящихся должны быть установлены приборы учета.

Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Для этих целей необходимо построить новые водопроводные сети общей  протяжённостью  8,4  км.  Диаметр  труб  будет  составлять  100 мм, материал  – ПВХ. Также, согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

# 4.6. Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

# 4.7. Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения

На основании проведенного обследования системы централизованного водоснабжения с.п. Подгорное, составлены графические изображения существующей водопроводной сети (рисунки 1.4. и 1.5.).

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения Подгорное. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

# 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования еѐ в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

# 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена, т.к. вода в артезианских скважинах соответствует требованиям СанПиН2.1.4.1074-01.

.

# 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предложение по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений и водопроводных сетей на каждом этапе развития сельского поселения Подгорное приведено в таблице 6.1.

Капитальные вложения в развитие системы водоснабжения сельского поселения Подгорное обойдется в 12 620 тыс. рублей.

Финансирование строительства сооружений и водопроводных сетей предлагается из следующих источников инвестиций строительства зданий:

- бюджет  сельского  поселения, муниципального района и области, заемные средства и прочие.

Таблица 6.1. Объем инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Сроки реализации мероприятия | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети и сооружения на них | поселок Подгорный, ул. Колхозная | 1.55 км | строительство | 2020-2023 г. | 2 000 |
| 2 | Водопроводные сети и сооружения на них | село Пустовалово, ул. Центральная | 0.2 км | строительство | 2020-2023 г. | 300 |
| 3 | Водопроводные сети и сооружения на них | село Пустовалово, ул. №5 | 0.3 км | строительство | 2020-2023 г. | 350 |
| 4 | Водопроводные сети | поселок Подгорный, площадка № 1 | 3,60 км | строительство | 2018-2023 г. | 5 000 |
| 5 | Водопроводные сети | село Пустовалово, площадка № 2 | 2,31 км | строительство | 2015-2023 г. | 3 000 |
| 6 | Водопроводные сети | село Пустовалово, площадка № 4 | 0,44 км | строительство | 2015-2033 г. | 500 |
| 7 | Водозабор | поселок Подгорный, западная часть, в районе ул. Колхозная, зона инженерной инфраструктуры | производительность – до 600 куб.м/сут | реконструкция | 2015-2018 г. | 450 |
| 8 | Водозабор | на востоке за границей села Пустовалово, около дороги на Кутулук. Зона инженерной инфраструктуры. | производительность – до 150 куб.м/сут | реконструкция | 2015-2018 г. | 320 |
| 9 | Установка приборов учета водных ресурсов | скважины в с.п. Подгорное | кол-во 4 шт. | Установка, реконструкция | 2014-2015 г. | 400 |
| 10 | Установка приборов учета водных ресурсов | скважины в с. Пустовалово | кол-во 3 шт. | Установка, реконструкция | 2014-2015 г. | 300 |

# 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения в сельском поселении Подгорное не выявлено участков бесхозяйных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.